### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA

Travessa Osvaldo Búrigo, n. º 44

Nova Veneza – SC

##### ASSUNTO          :	DRENAGEM PLUVIAL

#### INTERESSADO : 	Prefeitura Municipal de Nova Veneza

#### LOCAL	  : 	          Rua Joaquim Tomazi, Bairro Caravaggio

##### MUNICÍPIO	  :	Nova Veneza - SC

## NOVA VENEZA (SC), BRASIL

Outubro, 2022.

# SUMÁRIO

| 1. Apresentação................................................................................................ | 3 |
| --- | --- |
| 2. Rede de drenagem pluvial............................................................................. | 4 |
| 3. Planilha de cálculo........................................................................................ | 7 |
| 4. A.R.T. ( Anotação de Responsabilidade Técnica )........................................ | 9 |
| 5. Plantas.......................................................................................................... | 11 |

## APRESENTAÇÃO

O presente projeto refere-se a readequação de DRENAGEM PLUVIAL no 1º Núcleo Industrial do Distrito de Nossa Senhora de Caravaggio, no Município de Nova Veneza-SC, estado de Santa Catarina. A rede de drenagem pluvial esta totalizando 133,50 metros lineares.

Toda a drenagem está devidamente calculada e dimensionada, conforme planilhas e projetos contidos neste volume.

2. REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

1  - 	MÉTODO ESCOLHIDO

Os cálculos das vazões, para  as quais serão,  dimensionadas  as    drenagens, serão feito pelo método racional. Neste método a vazão de enchente, com período  de  retorno de T anos, é dada pela seguinte expressão:

Q = c . i . A

c  - 	coeficiente de escoamento superficial (RUNOF);

i   - 	intensidade da chuva crítica, ou seja, a intensidade da chuva que tem duração igual ao tempo de concentração da bacia e período de retorno de tempo T. A intensidade é medida em l/s.ha;

A -	Área da bacia de contribuição, expressa em ha.

2  -	TEMPO DE RECORRÊNCIA

Conforme é preconizado pelas normas para projetos de galerias de água pluviais do DNOS, será anotado o tempo de recorrência de 50 anos.

3  - 	PREVISÕES DAS CHUVAS CRÍTICAS

Para projeto foi usado a expressão criada pelo Engenheiro Paulo Sampaio Wilkem para a área metropolitana de São Paulo e extensível a todas as cidades do Brasil.

0,181

A expressão é :	I  =        1.747,9  T

0,89

( t + 15 )

Entende-se a expressão para a cidade, empregando-se a seguinte fórmula do coeficiente de tempo:

0,181

tT  =	    20,6 T

0,89

( t + 15 )

A intensidade da chuva crítica será a intensidade padrão da localidade multiplicada pelo coeficiente de tempo.

A intensidade padrão da localidade é i = 15,1, intensidade de chuva, em mm/min., para duração de 15 minutos e o período de retorno de 1 ano. O valor de i = 15,1, é obtido do livro “chuvas intensas do Brasil” de autoria do Engenheiro Otto Pfafktter.

4  -	TEMPO DE CONCENTRAÇÃO

Constitui-se de duas parcelas tempo de concentração: o tempo de escoamento superficial, o tempo de escoamento na galeria.

Adotou-se o tempo do escoamento superficial normalmente assumido em projetos de galerias pluviais, ou seja, 15 minutos. O tempo de escoamento na galeria será determinado pelas fórmulas de hidráulicas.

Nos pontos em que convergem mais de uma drenagem no cálculo das galerias a jusante será adotado o de maior tempo de concentração.

5  -	COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL

Foi adotado o valor de C = 0,6, conforme ocupação e coeficiente de infiltração de cada bacia.

6  -	CRITÉRIOS DO PROJETO

Para cada bacia foi traçada, em planta, e de rede de galerias, consoantes e escoamento superficial. Às bocas de lobo foram localizadas de tal maneira que o escoamento superficial ficasse definido sem criação de zonas mortas. Nos cruzamentos foram localizadas a montante dos mesmos.

Adotamos bocas de lobo com abertura na guia que servirão de visita e ligação à galeria.

Nos pontos de entroncamento de galerias foram projetados poço de visita para possibilitar a sua limpeza e desobstrução.

A altura máxima para a lâmina d’água nas galerias será de 90% do diâmetro.

O diâmetro mínimo das galerias será de 40 cm, e o tubo de ligação das bocas de lobo será de 30 cm.

As velocidades limites máximas e mínimas serão de 9,00 m/s e 0,75 m/s, respectivamente.

A declividade mínima dos tubos de ligação deverá ser de 0,5%.

7   -	CÁLCULO HIDRÁULICOS

Para cálculo hidráulicos de dimensionamento das galerias foi empregada a fórmula de Chésy.

RH = 	6      = 0,85

7

O coeficiente de C é dado pela fórmula de Bazim

C =  	87 . V RH        =       80,24	 = 76,56

0,13 + V RH	         1,0519

Sendo:

V   =	velocidade média, em m/s;

RH =	raio hidráulico, em m;

I     =	declividade longitudinal da galeria, em m/m;

m   =	coeficiente de rugosidade, adimensional, cujo valor é de 0,16.

3. PLANILHA DE CÁLCULO

| PLANILHA DE CÁLCULO |  |
| --- | --- |
| Coef de escoamento superficial | Coeficiente de atrito | Período de Retorno | Y/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | n | T - (anos) | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,70 | 0,014 | 50,00 | 1,603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANAIS CIRCULARES E SEMI-CIRCULARES |  |
| Trecho | Comprimento | Area | Cota Terreno | Declividade (m/m) | Tempo de concent | Intensidade de chuva | Vazão (m³/s) | Diam (m) |  |
|  | L (m) | (ha) | mont | jusan | Calc | Min | Adot | tc - (min) | (mm/h) | Q - trecho | Q - acum | Calc | Adot |  |
| Bacia | 350,00 | 8,10 | 209,00 | 182,00 | 0,077 | 0,005 | 0,077 | 4,77 | 182,61 | 2,876 | 2,876 | 0,78 | 0,80 |  |

4. A.R.T. ( Anotação de Responsabilidade Técnica)

5. PLANTAS